## Slide 1: Логические основы компьютера
Базовые логические элементы
Автор:
Сергеев Евгений Викторович
МОУ СОШ №4 г. Миньяра Челябинской области
sergeev73@mail.ru
http://shk4-minyar.ucoz.ru
Notes: Новая тема

## Slide 2: Базовые логические элементы
Компьютер выполняет арифметические и логические операции при помощи т.н. базовых логических элементов, которые также еще называют вентилями.
Вентиль «И» – конъюнктор. Реализует конъюнкцию.
Вентиль «ИЛИ» – дизъюнктор. Реализует дизъюнкцию.
Вентиль «НЕ» – инвертор. Реализует инверсию
Notes: Слайд под запись

## Slide 3: Составные элементы
Любая логическая операция может быть представлена через конъюнкцию, дизъюнкцию и инверсию
Любой сколь угодно сложный элемент компьютера может быть сконструирован из элементарных вентилей
Notes: Слайд под запись

## Slide 4: Сигналы-аргументы и сигналы-функции
Вентили оперируют с электрическими импульсами:
Импульс имеется – логический смысл сигнала «1»
Импульса нет – логический смысл сигнала «0»
На входы вентиля подаются импульсы – значения аргументов, на выходе вентиля появляется сигнал – значение функции
Notes: Слайд под запись.
Для перехода на следующий слайд нажать кнопку «Примеры». Это позволит корректно проинициализировать переменные на следующем слайде и осуществит правильный запуск макросов.
(возможно, придется нажать дважды, )

## Slide 5: Логическая схема типа «И» (конъюнктор)
1

0
=
0
1
0
A | B | AB
1 | 1 | 1
1 | 0 | 0
0 | 1 | 0
0 | 0 | 0
A
В
Электрическая цепь из двух последовательно подключенных выключателей
Notes: Если анимация на слайде выполняется неправильно, значит переход на него осуществлен стандартным способом, а не нажатием кнопки «Примеры» на предыдущем слайде. Для исправления нажать кнопку Init.
Для правильного перехода на следующий слайд нажать кнопку «Далее» (возможно, придется нажать дважды, )

## Slide 6: Логическая схема типа «ИЛИ» (дизъюнктор)
+
-
1
1
1
v
1
=
1
A | B | AB
1 | 1 | 1
1 | 0 | 1
0 | 1 | 1
0 | 0 | 0
Электрическая цепь из двух параллельно подключенных выключателей
Notes: Если анимация на слайде выполняется неправильно, значит переход на него осуществлен стандартным способом, а не нажатием кнопки «Примеры» на предыдущем слайде. Для исправления нажать кнопку Init.
Для правильного перехода на следующий слайд нажать кнопку «Далее» (возможно, придется нажать дважды, )

## Slide 7: Логическая схема типа «НЕ» (инвертор)
+
-
+
-
¬1 = 0
1
A | ¬A
0 | 1
1 | 0
Электрическая цепь с одним автоматическим выключателем
Notes: Проблемный слайд. В офисе 2007 анимация останавливается.
«Нормальное» положение слайда – когда в обеих цепях идет ток (красные шарики отображены в обеих цепях). Конечно, это неверно с точки зрения информатики, поэтому при переходе на этот слайд нужно быстро нажать кнопку автоматического переключателя, чтобы эта ошибка не бросалась в глаза.
Вообще, это – не ошибка, это особенности программной реализации. Дело в том, что если на слайде есть какие-то скрытые элементы, видимость которых изменяется программным способом, то при демонстрации слайда анимация таких элементов не запускается (так уж устроен MS-Power Point!), а как ее запустить программно, я не знаю .
Поэтому приходится делать все анимированные элементы видимыми, чтобы запустить их анимацию, а уже потом, при показе слайдов, управлять видимостью этих элементов программно.
А в 2007 офисе вообще, анимация останавливается…

## Slide 8: Конъюнктор
На входы конъюнктора подаются сигналы 0 или 1
На выходе конъюнктора появляются сигналы 0 или 1 в соответствии с таблицей истинности
Notes: Анимированные рисунки позаимствовал у Лазаренко Натальи Васильевны (к сожалению, так и не нашел ее координат). На их авторство не претендую

## Slide 9: Дизъюнктор
На входы дизъюнктора подаются сигналы 0 или 1
На выходе дизъюнктора появляются сигналы 0 или 1 в соответствии с таблицей истинности
Notes: Анимированные рисунки позаимствовал у Лазаренко Натальи Васильевны (к сожалению, так и не нашел ее координат). На их авторство не претендую

## Slide 10: Инвеpтор
На входы инвертора подаются сигналы 0 или 1
На выходе инвертора появляются сигналы 1 или 0 в соответствии с таблицей истинности
Notes: Анимированные рисунки позаимствовал у Лазаренко Натальи Васильевны (к сожалению, так и не нашел ее координат). На их авторство не претендую

## Slide 11: Сумматор двоичных чисел
Любое математическое сколь угодно сложное выражение может быть представлено в виде последовательности элементарных математических операций
Все математические действия в компьютере сводятся к сложению двоичных чисел
Основу микропроцессора составляют сумматоры двоичных чисел

## Slide 12: Полусумматор. Арифметическое сложение двоичных чисел
В каждом разряде образуется сумма цифр в соответствующих разрядах слагаемых, при этом возможен перенос единицы в старший разряд
Без переноса
0000 0001
0000 0010
0
0
0
0
0
0
1
1
С переносом
0000 0011
0000 0010
0
0
0
0
0
1
0
1
+
+
Notes: Слайд для групповой работы, можно под запись. Управляется кликом.

## Slide 13: Обозначим слагаемые через А и В, перенос – через Р, а сумму – через S
Таблица сложения одноразрядных двоичных чисел:
Слагаемые |  | Перенос | Сумма
А | В | Р | S
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
0
0
0
1
0
1
1
0
Очевидно, что Р = А  В
Notes: Слайд для групповой работы, желательно под запись. Управляется кликом.

## Slide 14: Получаем формулу для вычисления S
Если сравнить АВ c S:
A | B | А  В
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
A | B | S
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
то очевидно, что они практически идентичны.
Чтобы равенство оказалось полным нужно выражение АВ умножить на ¬Р
Notes: Слайд для групповой работы, желательно под запись. Управляется кликом.

## Slide 15: Получаем формулу для вычисления S
S = (А  В)  ¬P  (А  В)  ¬(A  B)
A | B | А  В | A  B | ¬(A  B) | (А  В)  ¬(A  B)
0 | 0 |  |  |  | 
0 | 1 |  |  |  | 
1 | 0 |  |  |  | 
1 | 1 |  |  |  | 
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
Теперь, имея элементарные логические выражения, можно построить логическую схему устройства для сложения одноразрядных двоичных чисел (полусумматора)
Notes: Слайд для групповой работы, желательно под запись. Управляется кликом.

## Slide 16: Логическая схема двоичного полусумматора
Полусумматор называется так, потому, что здесь не учитывается перенос единицы из младшего разряда
И
НЕ
И
ИЛИ
А
B
А  В
А  В
¬(А  В)
(А  В)  ¬(A  B)
(А  В)  ¬(A  B)
Notes: Слайд для групповой работы, желательно под запись. Управляется кликом.

## Slide 17: Полный одноразрядный сумматор
Должен иметь три входа (А, В и Р0) и два выхода (S и P)
Слагаемые |  | Переносы |  | Сумма
A | B | P0 | P | S
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 1 | 0 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 1 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
Notes: Слайд для групповой работы, желательно под запись. Управляется кликом.

## Slide 18: Формула полного одноразрядного сумматора
Р принимает значение 1 когда хотя бы две из трех переменных равны 1:
Р = (А  B)  (A  P0)  (B  P0)
Сумма равна произведению логического сложения (А, В и Р0) на инвертированный перенос ¬Р:
S = (А  В  Р0)  ¬Р
Это выражение справедливо во всех случаях, кроме одного, когда А, В и Р0 равны 1:
Notes: Слайд под запись

## Slide 19: Формула полного одноразрядного сумматора
Правильное значение суммы – 1. Для ее получения необходимо полученное выражение сложить с произведением этих же переменных:
S = (А  В  Р0)  ¬Р  (А  В  Р0)
Notes: Слайд под запись

## Slide 20: Многоразрядный сумматор
Построен на основе полных одноразрядных сумматоров (по одному на каждый разряд), причем таким образом, чтобы выход (перенос) младшего сумматора был подключен ко входу старшего сумматора

## Slide 21: Триггер
Важнейшая структурная единица оперативной памяти и регистров процессора
Состоит из двух логических элементов «ИЛИ» и двух логических элементов «НЕ»

## Slide 22: Логическая схема триггера
ИЛИ
ИЛИ
НЕ
НЕ
S
R
Q

## Slide 23: Работа триггера
В обычном состоянии на входы триггера S и R подан сигнал «0» и триггер хранит «0».
При подаче сигнала «1» на вход S триггер принимает значение на выходе Q значение «1»
При подаче сигнала «1» на вход R триггер возвращается в свое исходное состояние – хранит «0»