## Slide 1
Мы, учась, проверяем, что умеем и что знаем”
АсИЛ ОТКА
ДЯзАР
вРМЕя
влНиЕЕСоПроти
Подготовила: учитель физики и математики
Афонина Любовь Геннадьевна
МОУ «Гурьевская СОШ
им. С.к. Иванчикова»

## Slide 2
Сила тока
Заряд
Время
Сопротивление

## Slide 3: Тема урока: «Электрическое сопротивление проводника. Удельное сопротивление.»

## Slide 4: Цель урока:
Выявить зависимость сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и рода материала.

## Slide 5
Электрическое сопротивление
.
Ом Георг Симон
(1787-1854 гг.) немецкий физик
Обозначение: R.
Единица измерения:
- мера противодействия проводника установлению в нём электрического тока.
1 Ом = 1 В/1 A
Формула:
R = U/I

## Slide 6: Из-за чего возникает сопротивление?

## Slide 7: 1. Зависимость сопротивления проводника от его длины.
S1=S2=S
нихром
l
R
2l
2R
Таким образом, сопротивление проводника зависит прямо пропорционально от длины.
R ~ l

## Slide 8: 2. Зависимость сопротивления проводника от площади его поперечного сечения.
l1=l2=l
S нихром
R
2S
R/2
Таким образом, сопротивление проводника обратно пропорционально площади его поперечного сечения.
R ~ 1/S

## Slide 9: 3. Зависимость сопротивления проводника от рода материала.
l, S, нихром l, S, сталь
R1 ≠ R2
Очевидно, что сопротивление проводника зависит от рода вещества, из которого изготовлен проводник.

## Slide 10: Удельное сопротивление проводника -
это физическая величина, показывающая, каково сопротивление проводника из данного вещества длиной 1 м и площадью поперечного сечения 1мм2
Обозначение: ρ
Единица удельного сопротивления:

## Slide 11: Обобщив полученные данные:

## Slide 12: Площадь безопасности Электрическое сопротивление тела человека
Цепь | Электрическое сопротивление, кОм, при напряжении в сети, В |  | 
 | 127 | 220 | Бол.220
От ладони к тыльной части кисти руки | 2,5 | 0,8 | 0,65
От ладони к ногам | 3,4 | 1,6 | 1
От ладони одной руки к ладони другой руки | 3,4 | 1,6 | 1
От плеча к ноге | 2,8 | 1,2 | 0,8

## Slide 13
1.Размеры медного и железного проводов одинаковы. Сопротивление какого провода больше?
2. Площади поперечных сечений двух стальных проволок с одинаковыми длинами равны 0,5 и 1 мм2 Какая из них обладает меньшим сопротивлением и во сколько раз?
Физические задачи:

## Slide 14
№ 3 | № 1 | № 2
Сила тока в спирали электрического кипятильника 4А. Определите сопротивление спирали, если напряжение на клеммах кипятильника 220В. | Сколько метров никелиновой проволоки сечением 0,1 мм2 потребуется для изготовления проводника с сопротивлением 180 Ом? | Определите силу тока, проходящего через проводник, изготовленный из константановой проволоки длиной 50 м и площадью сечения 1 мм2, если напряжение на зажимах реостата равно 45В..

## Slide 15: Задача № 3
Дано: Решение.
I = 4А
U = 220В
R - ?
Ответ: R = 55 Ом.

## Slide 16: Задача № 1
Дано: Решение.
S = 0,1 мм2
R = 180 Ом
l - ?
Ответ: l = 45 м.
ρ=0,4 Ом·мм2/м

## Slide 17: Задача № 2
Дано: Решение.
I = ?
Ответ: I = 1,8 А
ρ=0,5 Ом·мм2/м
l=50 м
S=1 мм2
U=45 В

## Slide 18
Домашнее задание:
§ 43,45, упр. 20 (2б,в)