## Slide 1: Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними
Данилова О.М.
МОУ БРединская СОШ№1

## Slide 2
Лупа ручная и штативная
Световой микроскоп
Электронный микроскоп
Внешний вид увеличительных приборов

## Slide 3: Электронный микроскоп

## Slide 4
Историческая справка
Световые микроскопы с двумя линзами были изобретены в 16 веке.
В 17 веке голландец Антони ван Левенгук сконструировал более совершенный микроскоп, дающий увеличение до 270 раз.
А в 20 веке был изобретен электронный микроскоп, увеличивающий изображение в десятки и сотни тысяч раз.

## Slide 5
Ручная лупа
увеличительное
стекло (линза)
ручка
Ручная лупа дает увеличение от 2 до 20 раз.
оправа

## Slide 6
Штативная
лупа
штатив
зеркало
предметный
столик
окуляр
Штативная лупа увеличивает
предметы от 10 до 25 раз.

## Slide 7
Световой микроскоп
Увеличивает изображения предметов от 56 до 800 раз.
окуляр
тубус
объективы
предметный
столик
зеркало
винты
штатив

## Slide 8
Как определить увеличение микроскопа?
Посмотри на число, указанное на окуляре.

## Slide 9
Как определить увеличение микроскопа?
Посмотри на число, указанное на объективе.

## Slide 10: Что можно увидеть в электронный микроскоп?

## Slide 11
Дробление яйцеклетки | Корневище папоротника орляка
Корневище папоротника орляка | Пыльник ириса

## Slide 12
Глаз мухи (60) | Слоник (10)
Перо волнистого попугая (10) | Пухоед на пере попугая (60)

## Slide 13
Цветок зверобоя (10) | Крыло пчелы
Крыло бабочки | Перо птицы (60)

## Slide 14
Как определить увеличение микроскопа?
Перемножь эти числа. Произведение будет указывать увеличение, которое в данный момент дает микроскоп.
Для нашего примера это 10 х 20 = 200 раз.
Если переводишь объектив или меняешь окуляр (на изображенном микроскопе его можно плавно поворачивать, изменяя 10 на 20), то, соответственно, меняется и увеличение.
Помни об этом! Важно указывать увеличение, когда работаешь над объектом.

## Slide 15
Правила работы со световым микроскопом
1. Поставьте микроскоп штативом к себе против левого плеча на расстоянии 5 - 10 см от края стола.
2. Зрительную трубку опустите вниз на 1-2 мм от предметного столика.
3. Направьте свет при помощи подвижного зеркальца на предметный столик. Вращайте зеркальце осторожно, смотрите при этом в окуляр, добиваясь освещения, комфортного для глаза: не «бьющего», но и не «мутного».

## Slide 16
4. Положите на предметный столик напротив отверстия в нем готовый препарат. Зажмите предметное стекло зажимами.
5. В окуляр смотрите одним глазом, не закрывая и не зажмуривая другой.
6. Глядя в окуляр, очень медленно при помощи винтов поднимайте зрительную трубку до тех пор, пока не будет четкого изображения.
7. После работы уберите микроскоп в футляр.

## Slide 17
Проверь себя!
1. Какие увеличительные приборы ты знаешь?
2. Что представляет собой лупа и какое увеличение она дает?
3. Как устроен микроскоп?
4. Как узнать, какое увеличение дает микроскоп?