## Slide 1: Получение переменного электрического тока. (Физика 11 класс).
Разработала учитель физики МОУ СОШ № 8 г. Тюмени
Жижимонтова Т.Г.

## Slide 2: Цели урока
Сформировать понятия: переменный электрический ток, как вынужденные электромагнитные колебания, индукционный генератор переменного тока.
Развить умение сравнивать, анализировать, работать с текстом.
Воспитание интереса к явлениям окружающего мира.

## Slide 3: Мотивация. Задачи.
Какой электрический ток используют для работы приборов на рисунке?
Что представляет из себя переменный электрический ток?
Каковы принципы получения такого тока?

## Slide 4: Переменный электрический ток используют для работы большинства электроприборов, для освещения, для работы оборудования на предприятиях.
Ток называют переменным, потому, что он изменяется по направлению и величине по гармоническому закону.
Частота переменного тока равна 50 Гц (в нашей стране).
Переменный электрический ток – это вынужденные электромагнитные колебания

## Slide 5: Принцип получения переменного тока.
При вращении рамки в магнитном поле, в ней возникает переменная ЭДС, из-за явления электромагнитной индукции.
e = 2πνBSN sin 2πννt
2πνBS = Em – амплитуда ЭДС
В – индукция магнитного поля, S – площадь рамки, ν –частота изменения ЭДС, е - мгновенное значение ЭДС в момент времени t.
Если рамка замкнута, то в ней появляется переменный ток, N – число витков

## Slide 6: . http://school-collection.edu.ru/catalog/search/?text=%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0+%EF%E5%F0%E5%EC%E5%ED%ED%EE%E3%EE+%F2%EE%EA%E0&tg=&context=current&interface=catalog&class%5B%5D=54&subject%5B%5D=30
Используя ссылку в ЕКЦОР можно увидеть действующую модель получения переменного тока
Если рамка расположена перпендикулярно силовым линиям магнитного поля, то ЭДС индукции в ней равна нулю.
Если рамка расположена параллельно силовым линиям магнитного поля, то ЭДС индукции в ней принимает максимальное значение.

## Slide 7: Индукционный генератор переменного тока – устройство для получения переменного электрического тока
Принцип действия генератора основан на явлении электромагнитной индукции.
Статор неподвижная часть генератора, (состоит из сердечника и обмоток).
Ротор - подвижная часть генератора (электромагнит)
Вал вращает ротор, Магнитное поле , пронизывающее обмотки статора меняется, в них возникает индукционный ток.
Для подачи тока в обмотки ротора используют контактные кольца и щетки.

## Slide 8: Характеристики генераторов
Частота изменения ЭДС
ν = np, где n – число оборотов ротора в секунду, p – число пар полюсов на роторе
На ГЭС число пар полюсов равно 40-50, на ТЭС – 10-16
Вырабатываемое напряжение в промышленных генераторах
1000 – 10000 В

## Slide 9: Вынужденные колебания.
механические | электромагнитные
Наличие внешней периодически действующей силы | Надичие ЭДС, изменяющейся периодически
Частота вынужденных колебаний равна частоте вынуждающих колебаний внешней силы | Частота вынужденных колебаний равна частоте вынуждающих колебаний ЭДС
Мехду вынуждающими и вынужденнымиколебаниями существует разность фаз | Мехду вынуждающими и вынужденнымиколебаниями существует разность фаз

## Slide 10: Действие переменного тока на организм человека.
0.6А-0,15А –легкое покалывание
2А-3А –дрожание пальцев рук
5А–10 А– ощущение боли
12А–15А –руки трудно оторвать от электродов, сильные боли
20А–25 А–затруднение дыхания
50А-80А – паралич дыхания
90А-110 А– летальный исход.

## Slide 11: Выводы.
Переменный электрический ток получают благодаря явлению электромагнитной индукции
Переменный электрический ток получают преимущественно электромеханическими индукционными генераторами

## Slide 12: Вопросы для взаимоконтроля
Какой ток называют переменным?
Какое явление положено в основу действия индукционного генератора переменного тока?
От каких величин зависит максимальное значение ЭДС индукции генератора?
Где наводится ЭДС в промышленных генераторах?

## Slide 13: Домашнее задание
Параграфы 31, 37, упражнение 4 (4, 5), сообщения «Производство электроэнергии», «Передача электроэнергии», «Использование электроэнергии»

## Slide 14: Литература
Учебник физика 11 класс Мякишева Г.Я. и Буховцева Б.Б. Москва. Просвещение 2007г
Опорные конспекты и тестовые физике 11 Луппов Г.Д. Москва. Просвещение.1996г.
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.